Máy đột dập liên hợp model series IW

| MODEL | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | IW-165SD |
| KHẢ NĂNG ĐỘT |
| Lực đột | 60 Ton | 80 Ton | 100 Ton | 125 Ton | 165 Ton |
| Khả năng đột | ø22 x 20 | ø26 x 22 | ø28 x 26 | ø33 x 27 | ø37 x 32 |
| (Đường kính x Độ dày) | ø50 x 9 | ø50 x 12 | ø50 x 15 | ø50 x 18 | ø50 x 24 |
| Độ sâu họng S: | 310 | 310 | 310 | 310 | --- |
| Độ sâu họng SD: | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Chiều cao đột bích chữ U (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Hành trình đột | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Chu kỳ đột /phút (20mm stroke) | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 |
| Chiều cao gia công đến khuôn | 1010 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| KÍCH THƯỚC ĐỘT |
| Kích thước thanh dẹt | 350 x 15 | 460 x 15 | 610 x 16 | 610 x 18 | 760 x 20 |
| (Chiều rộng x Độ dày) | 240 x 20 | 300 x 20 | 400 x 20 | 400 x 25 | 400 x 30 |
| Chiều dài lưỡi cắt | 360 | 465 | 620 | 620 | 770 |
| Cắt tỉa mặt bích của góc | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Chiều cao làm việc | 910 | 926 | 964 | 920 | 920 |
| GÓC CẮT |
| Góc cắt 90o | 130 x 130 x 13 | 152 x 152 x 13 | 152 x 152 x 15 | 152 x 152 x 18 | 205 x 205 x 20 |
| Góc cắt chéo 45o | 65 x 65 x 8 | 80 x 80 x v10 | 80 x 80 x 10 | 80 x 80 x 10 | 80 x 80 x 10 |
| Chiều cao gia công | 1115 | 1165 | 1225 | 1185 | 1185 |
| CẮT THANH |
| Cắt thanh tròn | ø40 | ø45 | ø45 | ø50 | ø60 |
| Cắt thanh vuông | 38 x 38 | 45 x 45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 60 x 60 |
| Cắt rãnh | 130* | 152* | 152* | 180* | 203* |
| Cắt chữ I | 130* | 152* | 152* | 180* | 203* |
| Chiều cao thanh cắt | 1220 | 1270 | 1340 | 1310 | 1370 |
| CẮT CHỮ V |
| Cắt hình chữ nhật (WxDxT) | 50.8 x 90 x 9 | 50.8 x 90 x 12 | 63.5 x 90 x 12 | 63.5 x 90 x 13 | 63.5 x 90 x16 |
| Cắt hình chữ V (Cạnh x Cạnh x T) | 90 x 90 x 10* | 90 x 90 x12* | 105 x 105 x 12* | 105 x 105 x 13* | 105 x 105 x 16* |
| Cắt hình chữ V rộng (Cạnh x Cạnh x T) | 145 x 145 x 8* | 145 x145 x 10* | 145 x 145 x 12* | 145 x 145 x 13* | 145 x 145 x 13* |
| Chiều cao làm việc | 910 | 926 | 964 | 920 | 920 |
| DỤNG CỤ ĐẶC BIỆT |
| Khuôn cắt rãnh chữ V (Wx T) | 250 x 15* | 250 x 15* | 250 x 20* | 250 x 20* | 250x 20* |
| Khuôn cắt rãnh chữ V đa chiều (W x T) | 500 x 5* | 500 x 5* | 700 x5* | 700 x 5* | 700 x 5* |
| Góc cắt | 102 x 6* | 102 x 8* | 102 x 13* | 102 x 13* | 102 x 13* |
| Vật cắt | ø114* | ø114* | ø114* | ø114* | ø114* |
| THÔNG SỐ KHÁC |
| Động cơ | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 20 HP |
| Trọng lượng tịnh (xấp xỉ.) S: | 1800 kg | 2180 kg | 2950 kg | 3340 kg | --- |
| Trọng lượng tịnh (xấp xỉ.) SD: | 2200 kg | 2650 kg | 3450 kg | 3950 kg | 4950 kg |
| Tổng trọng lượng (xấp xỉ.) S: | 1950 kg | 2360 kg | 3180 kg | 3590 kg | --- |
| Tổng trọng lượng (xấp xỉ.) SD: | 2380 kg | 2880 kg | 3700 kg | 4220 kg | 5250 kg |
| Kích thước máy (xấp xỉ.) S: | 1710x770x1690 | 1840x820x1730 | 2110x820x1800 | 2180x890x1840 | --- |
| Kích thước máy (xấp xỉ.) SD: | 2080x770x1690 | 2220x820x1730 | 2470x820x1800 | 2480x890x1840 | 2720x890x2000 |
| Kích thước máy (xấp xỉ) S: | 1980x930x1970 | 2110x980x2010 | 2380x980x2080 | 2450x1050x2120 | --- |
| Kích thước máy (xấp xỉ) SD: | 2350x930x1970 | 2490x980x1770 | 2740x980x2080 | 2750x1050x2120 | 2990x1050x2280 |