THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| ITEM / MODEL | DM-180V | DM-180VA | DM-180VS |
| --- | --- | --- | --- |
| DẪN ĐỘNG | THAY ĐỔI TỐC ĐỘ BẰNG PULLY | VÔ CẤP | THAY ĐỔI TỐC ĐỘ BẰNG BIẾN TẦN |
| BÀN MÁY | Kích thước bàn máy | 1498 x 305 (59" x 12") |
|  | Rãnh chữ T (Rộng x Số rãnh x Bước) | 16x3x 65 |
|  | Hành trình dịch chuyển các trục X, Y, Z | 1050 x 390 x 420 (41.37" X 15.35" X 16.54") |
|  | Tốc độ ăn dao trục X, Y | 0-1200 mm / phút |
|  | Tốc độ ăn dao trục Z | 400 mm / phút |
| TRỤC CHÍNH | Tốc độ trục chính | 70-500 / 600-3800 vòng/phút |
|  | Mũi trục chính | NT40 |
|  | Khả năng nghiêng của đầu trục chính (Trái và phải) | 45° |
|  | Hành trình trục chính | 150 (5.9") |
|  | Đường kính trục chính | 105 (4.13") |
|  | Tốc độ ăn dao | 0.04 / 0.08 / 0.15 (0.0016" - 0.0031" - 0.0059") |
|  | Khoảng cách theo chiều dọc từ mũi trục chính tới mặt bàn máy | 85 - 510 (3.35"-20.08") |
|  | Khoảng cách theo chiều dọc từ mũi trục chính tới mặt cột | 220 - 650 (8.66"-25.6") |
| ĐỘNG CƠ | Động cơ trục chính | 5HP (3.75kw) |
|  | Động cơ trục X,Y,Z | 1/2HP (0.375kw) |
|  | Động cơ làm mát | 1/8HP (0.1kw) |
|  | Động cơ bôi trơn | 50W |
| KÍCH THƯỚC | Trọng lượng máy tĩnh / đóng thùng | 1800 / 2000 kg |
|  | Kích thước máy (DxRxC) | 1900 x 1600 x 2400 (75"X63" X 95") |
|  | Kích thước đóng thùng (DxRxC) | 2000 x 1700 x 2580 (79"X67" X 102") |

Ghi dõ bản quyền http://maycokhi.net khi đăng tin từ website này.

Copyright by Tiến Đại Phát Co.,LTD

Post by Chu Quang Đông