THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| MODEL ITERM | UH-1250A | U-1250B | H-1250 | HV-1250 | HS-1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÀN MÁY | Kích thước bàn máy (rộng x dài) | 400x1800 | 400x1800 | 400x1800 | 400x1800 | 400x1800 |
|  | Khoảng dịch chuyển theo chiều dọc | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
|  | Khoảng cách từ tâm trục ngang tới mặt bàn máy | 50~520 | 50~520 | 230~700 | - | - |
|  | Có trục chính |  |  |  |  |  |
|  | Không có trục chính | 360~830 | 360~830 | - | - | - |
|  | Khoảng cách từ mũi trục chính tới bàn máy (theo phương thẳng đứng) | 50~520 | 50~520 | - | 100~570 | 50~520 |
|  | Khoảng dịch chuyển theo chiều ngang | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|  | Số cấp thay đổi tốc độ theo trục X, Y | Vô cấp |
|  | Tốc độ ăn dao dọc và ngang (mm/phút) | 16~1200 | 16~1200 | 16~1200 | 16~1200 | 16~1200 |
|  | Tốc độ dịch chuyển nhanh dọc và ngang (mm/phút) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | Kích thước rãnh | 18x4x80 | 18x4x80 | 18x4x80 | 18x4x80 | 18x4x80 |
|  | Khả năng tải lớn nhất (kgs) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| TRỤC CHÍNH | Mũi trục chính | NT#50 | NT#50 | NT#50 | NT#50 | NT#50 |
|  | Số cấp tốc độ | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
|  | Tốc độ quay chính (vòng/phút) | 40~1750 | 40~1750 | 95~1200 | 95~1200 | 95~1200 |
| TRỤC | Khoảng dịch chuyển theo chiều đứng | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
|  | Số cấp thay đổi tốc độ theo trục thẳng đứng | Vô cấp |
|  | Tốc độ ăn dao đứng (mm/phút) | 8~450 | 8~450 | 8~450 | 8~450 | 8~450 |
|  | Tốc độ dịch chuyển nhanh đứng (mm/phút) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  | Khoảng cách theo chiều dọc từ mũi trục chính tới mặt cột (mm/phút) | 500 | 420 | - | 500 | - |
|  | Khoảng cách theo chiều ngàn từ mũi trục chính tới mặt cột | 500 | 420 | - | 500 | - |
| ĐỘNG CƠ | Công suất động cơ trục chính | 4P-5.5KW (7.5HP) | 4P-5.5KW (7.5HP) | 4P-5.5KW (7.5HP) | 4P-5.5KW (7.5HP) | 4P-5.5KW (7.5HP) |
|  | Công suất động cơ ăn dao dọc | 1.50KW (2HP) | 1.50KW (2HP) | 1.50KW (2HP) | 1.50KW (2HP) | 1.50KW (2HP) |
|  | Công suất động cơ ăn dao ngang | 1.50KW (2HP) | 1.50KW (2HP) | 1.50KW (2HP) | 1.50KW (2HP) | 1.50KW (2HP) |
|  | Công suất động cơ ăn dao đứng | 1.50KW (2HP) | 1.50KW (2HP) | 1.50KW (2HP) | 1.50KW (2HP) | 1.50KW (2HP) |
|  | Công suất động cơ bơm dung dịch | 2P~0.12KW (1/8 HP) | 2P~0.12KW (1/8 HP) | 2P~0.12KW (1/8 HP) | 2P~0.12KW (1/8 HP) | 2P~0.12KW (1/8 HP) |
|  | Công suất động cơ bơm dầu | 6P-4W | 6P-4W | 6P-4W | 6P-4W | 6P-4W |
| KÍCH THƯỚC MÁY | DxRxC | 3000x2535 x1880 | 3000x2535 x1880 | 3000x2535 x1920 | 3000x2535 x2020 | 3000x2535 x2160 |
|  | Sàn máy | 4250x2535 | 4250x2535 | 4250x2535 | 4250x2535 | 4250x2535 |
|  | Trọng lượng tịnh (kg) | 3200 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 |