THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY TIỆN CNC model DHL 960 – DHL 1120

| ITEM | DHL-960 | DHL-1120 |
| --- | --- | --- |
| MODEL | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| KHẢ NĂNG | Tiện vượt băng máy | 960 (37.8") | 1120 (44.1') |
|  | Tiện vượt băng bàn trượt | 600 (23.6") | 760 (30") |
|  | Tiện vượt khe hở | 1390 (54.7") | 1550 (61") |
|  | Khoảng cách chống tâm | 2000 (78.74") | 3000 (118") | 4000 (157.48") | 5000 (196.85") |
|  | Chiều rộng bàn máy | 610 (24") |
| Ụ TRƯỚC | Lỗ trục chính | 152 (6") |
|  | Mũi trục chính | A2-11 |
|  | Tốc độ trục chính | 3-636 vòng/phút |
|  | Số cấp tốc độ trục chính | 8 cấp |
|  | Động cơ trục chính | 20HP/4P |
| HÀNH TRÌNH ĂN DAO | Hành trình dịch chuyển ngang trục X | 600 (23.62") |
|  | Hành trình dịch chuyển dọc trục Z | 1460 (57.48") | 2460 (96.85") | 3460 (136.22") | 4460 (175.6") |
|  | Mô tơ phụ dòng điện xoay chiều | 2kw (trục X, Z) |
|  | Tốc độ ăn dao nhanh | 7000 mm/phút (275.6" / phút) |
|  | Tốc độ cắt | 1-5000 mm/phút (0.04-196.85" / phút) |
| Ụ ĐỘNG | Đài dao | H4x300mm (11.81") |
|  | Kích thước bên ngoài ụ động | 32x32 (1.26" x 1.26") |
| Ụ ĐỊNH TÂM | Đường kính trục | 125 (4.92") |
|  | Hành trình trục | 300 (11.81") |
|  | Độ côn trục | MT#6 |
| ĐỘNG CƠ | Bơm làm mát | 1/4HPx4P |
| KÍCH THƯỚC | Trọng lượng tịnh/Gộp DHL-960 (kg) | 7000 / 7900 | 7800 / 8900 | 8700 / 10100 | 9600 / 11200 |
|  | Trọng lượng tịnh/Gộp DHL-1120 (kg) | 7400 / 8400 | 8300 / 9400 | 9200 / 10700 | 10200 / 12000 |
|  | Kích thước máy (DxRxC) | 4900x2000 x2200 | 5900x2000 x2200 | 6900x2000 x2200 | 7900x2000 x2200 |
|  | Kích thước đóng thùng (DxRxC) | 5400x2500 x2700 | 6400x2500 x2700 | 7400x2500 x2700 | 8400x2500 x2700 |