THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL DY-530 DY-630 DY-730 1000C/1500C/2000C/3000C/4000C/5000C KHẢ NĂNG GIA CÔNG Đường kính quay trên băng 530mm 630mm 730mm Đường kính quay trên bàn dao ngang 410mm 510mm 610mm Khoảng cách tâm 1000/1500/2000/3000/4000/5000mm Đường kính tiện lớn nhất 530mm 630mm 730mm Chiều dài tiện lớn nhất 700/1200/1700/2700/3700/4700mm TRỤC CHÍNH Mũi trục chính D1-8 hoặc D1-11 Lỗ trục chính 104mm hoặc 130mm (Tuỳ chọn) Dải tốc độ trục chính H: 300~2000 v/f L: 50~400 v/f H: 300~1500 v/f L: 50~400v/f Số tốc độ trục chính 2 dải tốc độ Côn móc trục chính MT10 hoặc MT15 HÀNH TRÌNH Hành trình ngang (trục X) 360mm 360mm 360mm Hành trình dọc (trục Z) 700/1200/1700/2700/3700/4700mm DẪN TIẾN Tốc độ dịch chuyển nhanh lớn nhất (trục X) 5m/phút 5 m/phút 5 m/phút Tốc độ dịch chuyển nhanh lớn nhất (trục Z) 10 m/phút 10 m/phút 10 m/phút ĐỘNG CƠ Động cơ chính 20HP 20HP 20HP Bơm bôi trơn 2L 2L 2L Bơm làm mát 1/4HP 1/4HP 1/4HP BĂNG MÁY Chiều rộng 435mm 435mm 435mm CÁC TRỤC Trục X 32mm 32mm 32mm Trục Z 50mm 50mm 50mm Ụ SAU Đường kính ống măng sông 90mm 90mm 90mm Hành trình ống măng sông 203mm 203mm 203mm Côn móc ống măng sông MT 5 MT 5 MT 5