THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY TIỆN CNC ML 208 - 260

| ITEM / MODEL | ĐVT | ML-208 | ML-260 |
| --- | --- | --- | --- |
| KHẢ NĂNG | Vượt băng máy tối đa | mm | 500 | 535 |
|  | Vượt băng bàn trượt máy tối đa | mm | 300 | 330 |
|  | Khoảng cách giữa các tâm | mm | 485 | 685 |
|  | Chiều dài tiện lớn nhất | mm | 400 | 600 |
|  | đường kính tiện lớn nhất | mm | 300 | 330 |
|  | Đường kính thanh lớn nhất | mm | ø51 | ø74 |
| TRỤC CHÍNH | Đường kính mâm cặp | inch | 8" | 10" |
|  | Lỗ trục chính | mm | ø61 | ø90 |
|  | Mũi truc chính | Loại | A2-6 | A2-8 |
|  | Loại trục | Loại | NN3020 | NN3026 |
|  | Đường kính lỗ trục chính | mm | 100 | 130 |
|  | động cơ trục chính | HP | 25 | 35 |
|  | Tốc độ trục chính | vòng | 4200 | 3500 |
| Ụ ĐỘNG | Loại Ụ | Loại | Hyd./Servo Turret | Hyd./Servo Turret |
|  | Đài dao/Số | mm | □25/10(□25/8) | □25/10(□25/8) |
|  | Đường kính lỗ trục | mm | ø40 | ø40 |
| TRỤC X | Hành trình dịch chuyển | mm | 150+30 | 165+30 |
|  | Hành trình dịch chuyển nhanh | M/phút | 20(16) | 20(16) |
|  | Động cơ servo | Kw | 2.1 | 2.1 |
| TRỤC z | Hành trình dịch chuyển | mm | 400 | 600 |
|  | Hành trình dịch chuyển nhanh | M/phút | 20 | 20 |
|  | Động cơ servo | Kw | 2.1 | 2.1 |
| Ụ ĐỊNH TÂM | Đường kính trục | mm | ø80 | ø80 |
|  | Độ côn trục | mm | MT4 | MT4 |
|  | Khe trượt trục X | Loại | Box Way | Box Way |
|  | Khe trượt trục Z | Loại | Box Way | Box Way |
|  | Dung tích thùng làm mát | Lit | 90 | 110 |
|  | Động cơ bơm thủy lực | HP | 2 | 3 |
| KÍCH THƯỚC | Kích thước sàn | cm | 195 x 175 | 265 x 175 |
|  | Trọng lượng máy | kg | 4500 | 5350 |