THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| ITEM | HG-660 / HG-720 / HG-760 |
| --- | --- |
| MODEL | 1200 | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 |
| KHẢ NĂNG LÀM VIỆC | Vượt băng máy | 660(25.98") | 720(28.35") | 760(29.92") |
|  | Vượt băng bàn trượt ngang | 450(17.72") | 510(20.07") | 550(21.65") |
|  | Khoảng cách giữa các tâm | 1200(47.24") | 1700(66.93") | 2200(86.61") | 3200(126") | 4200(165.35") |
| BĂNG MÁY | Tiện vượt khe hở | 870(34.25") / 950(37.4") | 930(36.61") / 1010(39.76") | 970(38.19") / 1050(41.34") |
|  | Chiều rộng băng máy | 420(16.54") |
|  | Chiều rộng khe hở | 245(9.65") |
|  | Chiều dài băng máy | 2400(94.5") | 2900(114.17") | 3400(133.86") | 4400(173.23") | 5400(212.6") |
| Ụ TRỤC CHÍNH | Lỗ trục chính | ø80(3.15") hoặc ø105(4.13") |
|  | Số cấp tốc độ trục chính | 12 cấp |
|  | Tốc độ trục chính | 25-1500 r.p.m |
|  | Mũi trục chính | ASA A1-8 hoặc D1-8 |
|  | Độ côn trục chính | M.T.#7 |
| BÀN DAO | Chiều rộng bàn dao | 570(22.44") |
|  | Hành trình trượt ngang | 410(16.14") |
|  | Hành trình đài dao | 150(5.9") |
|  | Kích thước cẳt lớn nhất | 25 X 25 (0.98"X0.98") |
| Ụ ĐỘNG | Đường kính trục | ø72 (2.83") |
|  | Hành trình trục | 200(7.87") |
|  | Lỗ côn | MT 5 |
| TIỆN REN | Đường kính vít me | (45mm, 12mm/bước / (1"X2T.P.I |
|  | Ren mét | 0.8~1.4mm (65 Loại) |
|  | Ren inch | 2-28 T.P.I.(36 Loại) |
|  | Ren DP | 4-56 D.P.(36 Loại) |
|  | Ren modul | 0.5-7M.P.(22 Loại) |
| TỐC ĐỘ TIỆN DAO | Đường kính ăn dao | 32 (1.26") |
|  | Tốc độ tiện dao dọc | 0.1~1.4mm/vòng (0.0044"-0.5512" in/rev) |
|  | Tốc độ tiện dao ngang | 0.05~0.7mm/vòng (0.002"-0.0276" in/rev) |
| ĐỘNG CƠ | Động cơ trục chính | 7- 1/2HP (5.625kw) hoặc 10HP (7.5kw) |
|  | Động cơ làm mát | 1/8 HP (0.1kw) |
| KÍCH THƯỚC | HG-660 | Trọng lượng tịnh/ tổng thể | 2500 / 2700 kgs | 2700 / 3000 kgs | 2900 / 3200 kgs | 3200 / 3600 kgs | 3700 / 4000 kgs |
|  | HG-720 | Trọng lượng tịnh/ tổng thể | 2600 / 2800 kgs | 2800 / 3100 kgs | 3000 / 3300 kgs | 3400 / 3700 kgs | 3800 / 4100 kgs |
|  | HG-760 | Trọng lượng tịnh/ tổng thể | 2680 / 2880 kgs | 2880 / 3180 kgs | 3080 / 3380 kgs | 3480 / 3780 kgs | 3880 / 4180 kgs |
|  | Kích thước máy đóng thùng (DxRxC) | 2750x1150x1800 | 3250x1150x1800 | 3750x1150x1800 | 4750x1150x1800 | 5750x1150x1800 |

Ghi dõ bản quyền http://maycokhi.net khi đăng tin từ website này.

Copyright by Tiến Đại Phát Co.,LTD

Post by Chu Quang Đông