| ITEM | DL-660 | DL-720 |
| --- | --- | --- |
| MODEL | 1000 | 1500 | 2000 |
| KHẢ NĂNG | Tiện vượt băng máy | 660 (26") | 720 (28.35") |
|  | Tiện vượt băng bàn trượt | 400 (15.75") | 460 (18.11") |
|  | Tiện vượt khe hở | 840 (33") | 900 (35.43") |
|  | Khoảng cách giữa các tâm | 1000 (39.37') | 1500 (59") | 2000 (78.74") |
|  | Chiều rộng bàn máy | 420 (16.54") |
| Ụ TRƯỚC | Lỗ trục chính | 80 (3.15") |
|  | Mũi trục chính | A1-8 |
|  | Tốc độ trục chính | 20-1500 vòng |
|  | Số cấp tốc độ trục chính | 4 cấp |
|  | Động cơ trục chính | 7.5 / 5.5kw (30phút/cont.) |
| HÀNH TRÌNH ĂN DAO | Hành trình dịch chuyển ngang trục X | 500 (19.68") |
|  | Hành trình dịch chuyển dọc trục Z | 720 (28.35") | 1370 (53.94") | 1870 (73.62") |
|  | Mô tơ phụ dòng điện xoay chiều | 1kw (các trục X,Z) |
|  | Tốc độ ăn dao nhanh | 7000 mm/phút (275.6" /phút) |
|  | Tốc độ cắt | 1-5000 mm/phút (0.04"-196.85") |
| Ụ ĐỘNG | Đài dao | H4 x 160 (6.3") |
|  | Kích thước bên ngoài ụ động | 25x25 (0.98" x0.98") |
| Ụ ĐỊNH TÂM | Đường kính trục | 72 (2.83") |
|  | Hành trình trục | 180 (7.09") |
|  | Độ côn trục | MT#5 |
| ĐỘNG CƠ | Động cơ trục chính | 60W |
|  | Bơm làm mát | 1/4HP |
| KÍCH THƯỚC | Trọng lượng tịnh/ tổng thể DL-660 (kg) | 2600 / 2800 | 2800 / 3100 | 3000 / 3300 |
|  | Trọng lượng tịnh/ tổng thể DL-720 (kg) | 2700 / 2900 | 2900 / 3200 | 3100 / 3400 |
|  | Kích thước máy (DxRxC) | 3200x2300x2200 (126"x91"x87") | 3700x2300x2200 (146"x91"x87") | 4200x2300x2200 (165"x91"x87") |
|  | Kích thước đóng thùng (DxRxC) | 3700x2800x2700 (146"x110"x106") | 4200x2800x2700 (165"x110"x106") | 4700x2800x2700 (185"x110"x106") |