| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: |
| --- |
| MODEL Chiều dài vật cắt Khả năng cắt thép thường Khả năng cắt thép không gỉ Góc cắt Hành trình cắt/phút Động cơ Cữ định vị phôi phía trước Cứ định vị phôi phía sau Trọng lượng đóng thùng Kích thước đóng gói A-5216 1320mm (52") 1.6mm (16GA) | 20 GA 1° 40' 20 AIR 600 mm (24") 600 mm (24") 722kg (1588bs) 1900 x 900 x 1350mm (75" x 36 " x 53") P-5214 1320mm (52") 2.0mm (14GA) 18 GA 1° 40' 35 3 HP 600 mm (24") 600 mm (24") 860kg (1900bs) 1850 x 900 x 1350mm (74" x 36" x 53") P-5210 1320mm (52") 3.5mm (10GA) 13 GA 1° 40' 28 5 HP 600 mm (24") 600 mm (24") 1360kg (3000bs) 1900 x 900 x 1350mm (75" x 36" x 53") P-6014 1550mm (60") 2.0mm (14GA) 18 GA 1° 40' 30 3 HP 600 mm (24") 600 mm (24") 1450kg (3200bs) 2130 x 900 x 1350mm (84" x 36" x 53") P-6010 1550mm (60") 3.5mm (10GA) 13 GA 1° 40' 26 5 HP 600 mm (24") 600 mm (24") 1590kg (3500bs) 2130 x 900 x 1420mm (84" x 36" x 56") P-8014 2050mm (80") 2.0mm (14GA) 18 GA 1° 40' 26 3 HP 600 mm (24") 600 mm (24") 1680kg (3700bs) 2650 x 900 x 1350mm (104" x 36 " x 53") P-8010 2050mm (80") 3.5mm (10GA) 13 GA 1° 40' 24 5 HP 600 mm (24") 600 mm (24") 1820kg (4000bs) 2660 x 900 x 1420mm (105" x 36" x 56") P-10014 2540mm (100") 2.0mm (14GA) 18 GA 1° 30' 22 5 HP 600 mm (24") 600 mm (24") 1950kg (4300bs) 3150 x 900 x 1350mm (124" x 36" x 53") P-10010 2540mm (100") 3.5mm (10GA) 13 GA 1° 30' 22 7.5 HP 600 mm (24") 600 mm (24") 2730kg (6000bs) 3200 x 1200 x15200mm (125" x 45 " x 60 ") P-12014 3100mm (122") 2.0mm (14GA) 18 GA 1° 30' 20 5 HP 600 mm (24") 600 mm (24") 2360kg (5200bs) 3800 x 1010 x 1420mm (150" x 40 " x 56") P-12010 3100mm (22") 3.5mm (10GA) 13 GA 1° 30' 20 7.5 HP 600 mm (24") 600 mm (24") 3000kg (6600bs) 3650 x 1200 x 1520mm (1457" x 45 " x 60 ") |