MÁY CẮT TÔN THỦY LỰC NC

Low distortion frameMÁY under stress reMashfhlaol 2 axis including back gauge and blade gap

- Máy cho độ chính xác cao, hai trục điều khiển NC gồm cữ chặn sau và lưỡi cưa. Dễ dàng điều khiển với màn hình kỹ thuật số, cho độ chính xác đến 0.1mm.

- Lưỡi cưa điều khiển tự động khi thay đổi chiều dày vật cắt.

Phụ kiện tiêu chuẩn:

- Điều khiển NC

- Lưỡi cắt

- Cữ chặn sau tự động

- Thước đo phía trước

- Cánh tay phía trước

- Điều khiển từ xa

- Cữ bảo vệ bằng  tay

- Dụng

cụ chính

| MODEL | Khả năng cắt lớn nhất | Động cơ | Hành trình/phút | Góc cắt | Độ sâu họng | Cữ chặn sau/trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | HP | Per min. |  | mm | mm |
| HS-0516 | 4.5 x 1600 | 10 | 24~42 | 0. 9∘ | None | 600 / 1200 |
| HS-0520 | 4.5 x 2440 |  | 23~42 |  |  |  |
| HS-0525 | 4.5 x 2440 | 15 | 23~42 |  |  |  |
| HS-0531 | 4.5 x 3050 |  | 22~40 |  |  |  |
| HS-0540 | 4.5 x 4000 |  | 19~35 |  |  |  |
| HS-0620 | 6.5 x 1850 |  | 23~43 | 1∘6' | 400 | 800 / 1250 |
| HS-0625 | 6.5 x 2440 |  | 19~35 | 1∘6' |  |  |
| HS-0631 | 6.5 x 3050 |  | 16~30 | 1∘6' |  |  |
| HS-0640 | 6.5 x 4000 | 20 | 17~30 | 1∘6' |  |  |
| HS-0662 | 6.5 x 6200 | 25 | 13~24 | 1∘ | 500 |  |
| HS-0640 | 6.5 x 4000 | 20 | 15~27 | 1∘30' | 400 |  |
| HS-1025 | 10.0 x 2440 | 25 | 16~28 | 1∘30' |  |  |
| HS-1031 | 10.0 x 3050 |  | 13~24 | 1∘31' |  |  |
| HS-1040 | 10.0 x 4000 | 30 | 13~24 | 1∘32' |  |  |
| HS-1062 | 10.0 x 6200 | 40 | 10~18 | 1∘15' | 500 |  |
| HS-1320 | 13.0 x 1850 | 25 | 10~18 | 1∘30' | 400 |  |
| HS-1325 | 13.0 x 2440 | 40 | 13~23 | 1∘30' |  |  |
| HS-1331 | 13.0 x 3050 |  | 14~25 | 1∘30' |  |  |
| HS-1340 | 13.0 x 4000 | 50 | 9~16 | 1∘30' |  |  |
| HS-1362 | 13.0 x 6200 | 75 | 9 | 1∘15' | 500 |  |
| HS-1620 | 16.0 x 1850 | 30 | 8~15 | 2∘ | 400 |  |
| HS-1625 | 16.0 x 2440 | 50 | 10~18 | 2∘ |  |  |
| HS-1631 | 16.0 x 3050 | 60 | 9~16 | 2 |  |  |
| HS-1640 | 16.0 x 4000 |  | 7~13 | 2∘ |  |  |
| HS-1662 | 16.0 x 5100 |  | 5 | 1∘30' |  |  |
| HS-2020 | 19.0 x 1850 | 40 | 8~14 | 2∘ |  |  |
| HS-2025 | 19.0 x 2440 | 60 | 8~14 | 2∘ |  |  |
| HS-2031 | 19.0 x 3050 | 75 | 8~15 | 2∘ |  |  |
| HS-2040 | 19.0 x 4000 |  | 7~13 | 2∘ |  |  |
| HS-2220 | 22.0 x 1850 | 40 | 5~9 | 2∘30' |  |  |
| HS-2225 | 22.0 x 2440 | 75 | 7~12 | 2∘30' |  |  |
| HS-2231 | 22.0 x 3050 |  | 6~10 | 2∘30' |  |  |
| HS-2240 | 22.0 x 4000 |  | 5~8 | 2∘30' |  |  |
| HS-2520 | 25.0 x 1850 | 50 | 5~9 | 2∘30' |  |  |
| HS-2525 | 25.0 x 2440 | 75 | 5~10 | 2∘30' |  |  |
| HS-2531 | 25.0 x 3050 |  | 4~8 | 2∘30' |  |  |
| HS-2540 | 25.0 x 4000 |  | 4~7 | 2∘30' |  |  |