THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| MODEL | Khả năng sấn (mm) | Lực sấn lớn nhất (Ton) | Khoảng cách giữa hai trụ (mm) | Hành trình dịch chuyển (mm) | Chiều rộng bàn làm việc (mm) | Khoảng cách từ bàn tới Ram (mm) | Dung tích thùng dầu (Gallon) | Động cơ trục chính (HP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-3012 | 2.5 x 1270 | 30 | 970 | 150 | Bottom Die Holder | 250 | 20 | 3 |
| PB-3015 | 2.0 x 1550 | 30 | 1250 | 150 |  | 250 | 24 | 3 |
| PB-3020 | 1.5 x 2000 | 30 | 1550 | 150 |  | 250 | 24 | 3 |
| PB-4515 | 3.0 x 1500 | 45 | 1250 | 150 |  | 250 | 28 | 5 |
| PB-6020 | 4.0 x 2000 | 60 | 1550 | 150 | 160 | 300 | 35 | 7.5 |
| PB-6026 | 3.2 x 2600 | 60 | 2100 | 150 | 160 | 300 | 35 | 7.5 |
| PB-6032 | 2.5 x 3200 | 60 | 2600 | 150 | 160 | 300 | 35 | 7.5 |
| PB-8020 | 5.0 x 2000 | 80 | 1550 | 150 | 160 | 300 | 45 | 10 |
| PB-8026 | 4.0 x 2600 | 80 | 2100 | 150 | 160 | 300 | 45 | 10 |
| PB-8032 | 3.2 x 3200 | 80 | 2600 | 150 | 160 | 300 | 45 | 10 |
| PB-11026 | 4.5 x 2600 | 110 | 2100 | 200 | 200 | 350 | 55 | 10 |
| PB-11032 | 3.5 x 3200 | 110 | 2600 | 200 | 200 | 350 | 55 | 10 |
| PB-11040 | 2.5 x 4000 | 110 | 3400 | 200 | 200 | 350 | 55 | 10 |
| PB-16026 | 6.5 x 2600 | 160 | 2100 | 200 | 200 | 400 | 80 | 15 |
| PB-16032 | 5.0 x 3200 | 160 | 2550 | 200 | 200 | 400 | 80 | 15 |
| PB-16040 | 4.3 x 4000 | 160 | 3350 | 200 | 200 | 400 | 80 | 15 |
| PB-22026 | 9.0 x 2600 | 220 | 2100 | 200 | 200 | 400 | 100 | 20 |
| PB-22032 | 8.0 x 3200 | 220 | 2500 | 200 | 200 | 400 | 100 | 20 |
| PB-22040 | 6.5 x 4000 | 220 | 3300 | 200 | 200 | 400 | 100 | 20 |

| MODEL | Tốc độ di chuyển xuống (mm/ses) | Tốc độ sấn (mm/ses) | Tốc độ về (mm/ses) | Cữ định vị phôi (mm) | Động cơ cữ định vị phôi (HP) | Khe hở (mm) | Tổng trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-3012 | 100 | 7 | 60 | 600 | 1 / 4 (OPT) | 200 | 1200 | 1400x1200x2050 |
| PB-3015 | 100 | 7 | 60 | 600 | 1 / 4 (OPT) | 200 | 1500 | 1700x1200x2050 |
| PB-3020 | 100 | 7 | 60 | 600 | 1 / 4 (OPT) | 200 | 2400 | 2300x1200x2050 |
| PB-4515 | 100 | 7 | 60 | 600 | 1 / 4 (OPT) | 200 | 2800 | 1900x1300x2200 |
| PB-6020 | 100 | 7 | 60 | 600 | 1 / 2 | 200 | 3500 | 2300x1550x2400 |
| PB-6026 | 100 | 7 | 60 | 600 | 1 / 2 | 200 | 4000 | 2900x1550x2430 |
| PB-6032 | 100 | 7 | 60 | 600 | 1 / 2 | 200 | 4500 | 3500x1550x2450 |
| PB-8020 | 100 | 6 | 60 | 600 | 1 / 2 | 200 | 4000 | 2400x1600x2400 |
| PB-8026 | 100 | 6 | 60 | 600 | 1 / 2 | 200 | 5000 | 3000x1600x2430 |
| PB-8032 | 100 | 6 | 60 | 600 | 1 / 2 | 200 | 5600 | 3600x1600x2450 |
| PB-11026 | 100 | 6 | 60 | 600 | 1 / 2 | 250 | 6200 | 3050x1650x2500 |
| PB-11032 | 100 | 6 | 60 | 600 | 1 / 2 | 250 | 7000 | 3650x1650x2550 |
| PB-11040 | 100 | 6 | 60 | 600 | 1 | 250 | 9000 | 4450x1800x2600 |
| PB-16026 | 100 | 6 | 60 | 800 | 1 | 250 | 8000 | 3050x1800x2650 |
| PB-16032 | 100 | 6 | 60 | 800 | 1 | 250 | 10000 | 3650x1800x2700 |
| PB-16040 | 100 | 6 | 60 | 800 | 1 | 250 | 13000 | 4500x1800x2800 |
| PB-22026 | 100 | 6 | 60 | 800 | 1 | 250 | 11000 | 3100x1950x2900 |
| PB-22032 | 100 | 6 | 60 | 800 | 1 | 250 | 12000 | 3700x2000x2950 |
| PB-22040 | 100 | 6 | 60 | 800 | 1 | 250 | 15000 | 4500x1800x3200 |